- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Линия» – система цифрового видеонаблюдения на базе плат видеозахвата с чипсетами CX23881 и CX25853. Предназначена для оцифровки видео и аудио сигналов с последующей их записью на внутренние носители информации и передачей по каналам связи.

Условное обозначение системы: «Линия SKW AxB», где A – количество видео каналов, B – количество кадров (вывода/записи) на канал.

| 2.Технические характеристики | SKW 1x25 SKW 2x14 SKW 3x10 SKW 4x8 | SKW 2x25 SKW 4x14 SKW 6x10 SKW 8x8 | SKW 3x25 SKW 6x14 SKW 9x10 SKW 12x8 | PCI-E 8x25 | PCI-E 16x25 | Линия S 24x25 | ЛинияS 32x25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Количество видео каналов | 1 2 3 4 | 2 4 6 8 | 3 6 9 12 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 2.2 Количество аудио каналов | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 2.3 Количество кадров на канал | 25 14 10 8 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.4 Количество плат, шт. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4 Габаритные размеры системы, мм | 250x175x27 | 250x150x50 | 250x150x50 |
| 2.5 Габаритные размеры платы, мм | 135х90х18 | 200x120x18 |
| 2.5 Масса одной системы, кг, не более | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 2.6 Стандарт подаваемого видеосигнала | 1В ± 0.2 | 1В ± 0.2 |
| 2.7 Чипсет платы видеозахвата | CX23881 | CX25853 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № пп. | Наименование | SKW 1x25 SKW 2x14 SKW 3x10 SKW 4x8 | SKW 2x25 SKW 4x14 SKW 6x10 SKW 8x8 | SKW 3x25 SKW 6x14 SKW 9x10 SKW 12x8 | PCI-E 8x25 | PCI-E 16x25 | Линия S 24x25 | Линия S 32x25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата видеозахвата, шт. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Установочный диск, шт. | 1 |
| 3 | Инструкция по эксплуатации (гарантийный талон), шт. | 1 |
| 4 | Наклейка, шт. | 1 |
| 5 | Разветвитель на 8 камер, шт. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Тех. Паспорт, шт. | 1 |

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! При установке платы видеозахвата в PCI или PCI-E слот материнской платы, убедитесь, что питание компьютера отключено!

5. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

5.1. Выключите компьютер.

5.2. Ознакомьтесь с инструкцией по установке.

5.3. Установите платы видеозахвата в свободный PCI или PCI-E слот материнской платы.

5.4. Включите компьютер.

5.5. Запустите программу установки «Линия».

5.6. После завершения установки перезагрузите компьютер.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочая: +10 … +35 ОС

Температура при транспортировке и хранении:  +5 … +40 ОС

Относительная влажность рабочая:  50 … 70 % (без конденсата)

Относительная влажность при транспортировке и хранении: 10 … 90 % (без конденсата)

Атмосферное давление: 84 … 107 кПа